沈应急发〔2022〕12号

沈阳市应急管理局关于印发全市冶金等

制造业企业安全生产大检查工作方案的通知

各区、县（市）及经济技术开发区应急管理局：

按照《辽宁省应急管理厅关于印发全省应急管理系统安全生产大检查工作方案的通知》（辽应急发〔2022〕5号）要求，现将《沈阳市应急管理局关于印发全市冶金等制造业企业安全生产大检查工作方案》印发给你们，请结合工作实际，认真抓好贯彻落实。

沈阳市应急管理局

2022年4月25日

全市冶金等制造业企业安全生产

大检查工作方案

为认真贯彻落实国务院安委会、省委、省政府和市委、市政府近期关于安全生产工作的安排部署，按照《辽宁省应急管理厅关于印发全省应急管理系统安全生产大检查工作方案的通知》（辽应急发〔2022〕5号）要求，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，以推动落实全国安全生产电视电话会议提出的“十五条硬措施”为载体，压实监管责任，严格源头把关，加强监管执法，重拳打非治违，强力推动企业安全生产主体责任落实。聚焦安全生产突出问题和薄弱环节，严密防控重大安全风险，及时排查治理重大安全隐患，提高企业安全生产水平，有效降低事故总量，遏制较大事故，坚决防范重特大事故，确保人民生命财产安全，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

二、检查重点

此次冶金等制造业安全生产大检查范围包括全市所有冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域企业，重点检查企业安全生产主体责任落实、从业人员安全管理、安全风险管控、隐患排查治理、作业安全管理、吸取同类企业事故教训、应急管理等情况，严格对照制造业企业安全检查表（见附件）组织实施。

三、时间步骤

本次大检查从即日起至12月底，分四个阶段进行。

（一）自查自改阶段（2022年4月底前完成）

各区、县（市）应急管理局要结合实际制定冶金等制造业企业大检查具体实施方案，明确工作分工，提出工作要求，广泛宣传发动。要立即组织对照政府及部门层面检查内容深入开展自查，及时研究解决自查发现的问题。督促企业对照检查表开展风险辨识和隐患排查，建立完善安全风险和隐患问题清单。请各地区应急管理部门将自查情况和企业自查发现的重大隐患清单于4月30日前分别报送市局制造业监管处和录入《辽宁省安全生产专项整治三年行动信息报送系统》。

（二）执法检查阶段（2022年7月底前完成）

各地区应急管理局要对照检查表内容，对辖区内有关行业领域企业进行执法检查。要建立辖区内直管行业领域重大风险隐患台账清单，逐项落实整改责任，推动加快整改进程。

（三）巡查督导阶段（2022年10月底前完成）

市局将依托安全生产巡查、督查、检查等契机，采取突击检查、明查暗访、随机抽查、交叉检查等多种方式，深入各地开展督导检查。重点对各地区安全生产大检查等工作落实情况进行巡查督查和“回头看”检查，对检查发现的重大隐患实施挂牌督办，全程跟踪整改进程。

（四）考核评估阶段（2022年12月底前完成）

各地区应急管理局要对大检查工作进行全面梳理评估，总结经验，查找问题，提出改进措施。大检查工作开展情况将纳入2022年度政府安全生产工作目标考核内容。

四、工作要求

（一）加强组织领导

市局成立全市冶金等制造业企业安全生产大检查工作领导小组，由局党委委员、副局长许世萍同志任组长，制造业监管处处长刘志鹏同志任副组长，领导小组下设办公室，设在市应急管理局制造业监管处,办公室主任由制造业监管处处长刘志鹏同志兼任，负责安全生产大检查工作的总体协调组织实施。处内其他人员按职责分工，结合工作实际推进主管行业领域安全生产大检查相关工作，及时收集大检查各阶段工作进展情况，加强督促指导。全市各级应急管理部门要进一步压实责任，明确分工，按照大检查时间节点要求，倒排工期，有序做好实施工作。

（二）严格监管执法

要加大执法力度，坚决杜绝执法宽松软问题。对检查出的隐患问题，要立即下达执法文书，责令企业限期整改，并做到隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。对检查发现的重大安全隐患，要组织做好论证分析，对无法保证安全生产，坚决责令停产停业整顿，必要时采取强制措施，运用行刑衔接等强有力手段，坚决防范群死群伤事故发生。同时，要建立并动态更新隐患问题清单台账，特别是对查出的重大安全隐患，要实施挂牌督办，严格闭环管理。

- 深化“打非治违”

要持续保持“打非治违”高压态势，对大检查中发现的有关行业领域无证从事生产经营等非法违法行为，要依法予以严厉打击。同时，要拓宽举报渠道，建立安全生产“吹哨人”制度，及时处理群众举报线索，落实案件查处和奖励制度，动员企业职工和社会群众举报各类事故隐患和违法违规行为。

（四）加强统筹协调

各地区应急管理部门要认真组织做好冶金等制造业企业安全生产大检查工作，推动有关部门开展督导检查、联合执法、数据统计等工作，确保取得预期成效。

（五）强化责任落实

要综合运用联合执法、专项检查、指导服务等方式，大力推动企业安全生产主体责任落实，确保排查到位、治理到位，切实消除各类安全生产事故隐患，防范遏制各类事故发生。对拒不开展隐患排查治理的，要依法严厉处罚。对顶风作案、屡禁不改的，要依法从严惩处。对因隐患排查不到位导致事故的，要依法严肃追究相关责任单位和责任人的责任。

（六）强化信息报送

各地区应急管理局要按照大检查工作总体要求，5月至12月期间，每月23日前向制造业监管处报送当月大检查工作进展情况并将重大隐患清单及时录入《辽宁省安全生产专项整治三年行动信息报送系统》。

联系人及电话：周林，86589717

电子邮箱：jgscxx@163.com

附件：制造业企业安全检查表

附件

制造业企业安全检查表

一、通用检查事项

| 企业名称： | 检查时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 主要负责人（企业法人、董事长、总经理或实际控制人）未依法履行安全生产管理职责。 | 1.自查记录； 2.主要负责人参加安全培训记录； 3.依法应履行的安全管理职责（现场抽查）； 4.参加安全检查记录； 5.部署安全生产工作记录。 |  |
| 2 | 未依法依规设置安全生产管理机构，配置安全管理人员。存在金属冶炼工艺的企业，从业人员在一百人以上的，未设置安全生产管理机构，或未配备不低于从业人员千分之三的专职安全生产管理人员（最低不少于三人）；从业人员在一百人以下的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 1.自查记录； 2.成立安全生产管理机构的文件； 3.安全管理人员任命文件，或安全管理人员台账，或安全管理人员劳务合同。 |  |
| 3 | 未建立全员安全生产责任制。 | 1.自查记录； 2.全员安全生产责任制文件，应经正式签署发布。 |  |
| 4 | 未开展全员安全培训教育。 | 1.自查记录； 2.年度安全培训计划； 3.三级教育培训教案、影像资料（抽查）； 4.教育培训、考核记录等档案材料，参加培训人员签字（抽查）。 |  |
| 5 | “新改扩”建设项目未按规定履行建设项目安全设施“三同时”，设计未经本级应急管理部门审查。 | 1.自查记录； 2.金属冶炼项目检查：安全预评价报告、具有相应资质的设计单位编制的安全设施设计、应急管理部门关于安全设计设计的批复、具有相应资质的安全评价机构编制的安全验收评价报告（抽查）； 3.其他项目检查：安全生产条件和设施进行综合分析报告、具有相应资质的设计单位编制的安全设施设计、生产经营单位编制的设计审查报告、生产经营单位编制的竣工验收报告（抽查）。 |  |
| 6 | 未建立并有效运行风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。 | 1.自查记录； 2.风险分级管控和隐患排查治理制度； 3.风险辨识台账和风险分布图； 4.隐患排查治理台账。 |  |
| 7 | 未制定检维修、动火作业、有限空间作业等高风险作业安全管理制度。 | 1.自查记录； 2.检维修、动火作业、有限空间作业等高风险作业安全管理制度； 3.检维修、动火作业、有限空间作业等高风险作业安全规程； 4.检维修、动火作业、有限空间作业等高风险作业票（抽查）。 |  |

二、金属冶炼

（一）钢铁企业

| 企业名称： | 检查时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 炼钢厂在吊运铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机；炼铁厂铸铁车间吊运铁水、液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求。 | 1.自查记录； 2.查看吊运熔融金属起重机定期检验报告是否为冶金起重机（炼钢厂为铸造起重机），是否年度检验合格（现场检查）； 3.炼钢厂吊运铁水、钢水和液渣起重机是否为固定式龙门钩的铸造起重机（现场检查）； 4.炼铁厂铸造车间吊运铁水、液渣起重机是否为冶金起重机（额定起重量≥75t，应为铸造起重机）（现场检查）。 |  |
| 2 | 吊运铁水、钢水和液渣起重机龙门钩横梁焊缝、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。 | 1.自查记录； 2.是否对龙门钩横梁焊缝、耳轴销进行年度探伤，是否有探伤报告； 3.是否有吊钩、板钩、钢丝绳及其端头固定零件的日常检查记录。 |  |
| 3 | 操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水和液渣吊运影响的范围内。 | 1.自查记录； 2.操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融金属和熔渣吊运跨地坪内（横向以靠近吊运侧立柱边线为界，且区域外的上述建筑物的门窗应背对吊运区域）（现场检查）； 3.冷热修区是否设置在熔融金属和熔渣吊运走行区域内（横向边界同第1项，纵向与工艺所需罐体吊运极限边界至少15m以上，且应在地面熔融金属罐吊运一侧，设置高度不小于2m，宽度超出冷热修工作区1m以上实体耐火墙）（现场检查）。 |  |
| 4 | 钢水铸造（连铸、模铸）流程未规范设置钢水罐、溢流槽等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。 | 1.自查记录； 2.钢水铸造（连铸、模铸）安全设施设计，是否有高温熔融金属紧急排放和应急储存设施内容； 3.连铸流程是否规范设置事故钢水罐、漏钢回转溜槽（含按需设置的中间溢流罐）、中间罐漏钢坑等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施，且维护良好（现场检查）； 4.模铸流程是否规范设置事故钢水包等应急储存设施，且维护良好（现场检查）。 |  |
| 5 | 氧枪等水冷元件未配置出水温度和进出水流量差检测、报警装置，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。 | 1.自查记录； 2.转炉氧枪、副枪各枪位停靠点是否与转炉倾动、氧气开闭、冷却水流量和温度等联锁，转炉氧枪、副枪，是否设置电动或气动快速切断阀（现场检查）； 3.电弧炉水冷炉壁与炉盖的水冷板、Consteel炉连接小车水套、竖井水冷件等，是否配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置；报警信号是否与自动断电和提升电极设置联锁（现场检查）； 4.VOD、CAS-OB、IR-UT、RH-KTB中的水冷氧枪是否配备进出水流量差报警装置，报警信号是否与氧枪自动提升和停止供氧设置联锁（现场检查）。 |  |
| 6 | 高炉、转炉、钢水连铸、加热炉和煤气柜等煤气区域的有人值守的主控室、操作室和人员休息室等人员较集中的地方以及在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。 | 1.自查记录； 2.高炉、转炉、钢水连铸、加热炉、煤气柜、加压机、抽风机、混合站等煤气区域的主控室、操作室、会议室、休息室等人员集中的地方是否安装固定式CO检测报警仪（现场检查）； 3.易发生煤气泄漏、聚集的设施部位（高炉风口及以上平台、转炉炉口及以上平台、加压站房和其他煤气设施等区域）是否安装固定式CO检测报警仪（现场检查）； 4.固定式CO报警仪是否在有效期内或校准周期内（现场检查）； 5.固定式CO检测报警仪是否处于正常使用状态（电源、显示等）（现场检查）。 |  |
| 7 | 高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置隔断装置和吹扫设施。 | 1.自查记录； 2.煤气设施检修作业审批材料； 3.审批单中的安全措施，是否涵盖隔断煤气来源和规范吹扫置换要求； 4.煤气设施进、出口处是否规范设置隔断装置和吹扫设施（现场检查）； 5.煤气设施停煤气检修时，是否规范隔断煤气（现场检查）； 6.煤气设施吹扫置换结束后，吹扫介质管道是否与煤气管道物理断开或规范堵盲板（现场检查）。 |  |
| 8 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。 | 1.自查记录； 2.设备资料清单和设备检测检验报告是否存在应当淘汰的危及生产安全设备； 3.是否存在淘汰落后设备、材料和工艺（现场检查）。 |  |
| 9 | 盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准规定要求定期进行探伤检测。 | 1.自查记录； 2.盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴探伤检测报告（抽查）。 |  |
| 10 | 冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在积水，放置有易燃易爆物品。 | 1.自查记录； 2.安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内是否存在积水（现场抽查）。 |  |
| 11 | 煤气水封和排水器的设置、水封高度、给（加）水装置不符合标准要求。 | 1.自查记录； 2.煤气水封和排水器台账； 3.煤气水封和排水器的设置、水封高度、给（加）水装置的合规情况（现场抽查）。 |  |
| 12 | 涉及煤气的有限空间作业，程序、氧含量、一氧化碳浓度等不符合标准要求。 | 1.自查记录； 2.有限空间作业制度相关规定； 3.有限空间作业审批记录，作业票； 4.作业人员实操合规情况（现场抽查）。 |  |
| 13 | 带煤气作业或在煤气设备上动火没有作业方案和安全措施，未取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准。 | 1.自查记录； 2.动火作业制度； 3.抽堵盲板作业审批记录和作业票； 4.动火作业审批记录和动火作业票； 5.带煤气作业动火作业方案。 |  |

（二）有色金属火法冶炼企业

| 企业名称： | 检查时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机不符合冶金起重机的相关要求；横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时处理。 | 1.自查记录； 2.起重机台账和本周期检测报告； 3.吊运设施台账（包括横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件）、定期检查制度和检查记录（抽查）。 |  |
| 2 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铜水等熔融有色金属及渣的吊运影响范围内。 | 1.自查记录； 2.吊运影响范围是否设有会议室、活动室、休息室、更衣室等场所（现场检查）。 |  |
| 3 | 盛装铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）等容器耳轴未定期进行检测。 | 1.自查记录； 2.罐（包、盆）等容器台账； 3.罐（包、盆）等容器耳轴定期检测制度和检测报告（抽查）。 |  |
| 4 | 铜水等高温熔融有色金属冶炼、精炼、铸造生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在非生产性积水；熔体容易喷溅到的区域，放置有易燃易爆物品。 | 1.自查记录； 2.影响范围内是否存在非生产性积水和放置有易燃易爆物品（现场抽查）。 |  |
| 5 | 铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程未设置紧急排放和应急储存设施。 | 1.自查记录； 2.紧急排放安全操作规程； 3.应急存储设施合规性（现场检查）。 |  |
| 6 | 高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件未设置应急冷却水源等冷却应急处置措施。 | 1.自查记录； 2煤气区域固定式煤气检测报警仪台账； 3.煤气区域固定式煤气检测报警仪和安全警示标志合规情况（现场抽查）。 |  |
| 7 | 冶炼炉窑的水冷元件未配置温度、进出水流量差检测及报警装置；未设置防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：快速切断阀等）。 | 1.自查记录； 2.控制系统是否设置温度、进出水流量差检测及报警装置（现场检查）； 3.是否设置冷却水快速切断阀（现场检查）。 |  |
| 8 | 炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。 | 1.自查记录； 2.定期检查制度和记录； 3.设备是否出现严重焊缝开裂等现象（现场检查）。 |  |
| 9 | 使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，未设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断煤气（天然气）。 | 1.自查记录； 2.煤气（天然气）点火作业岗位安全操作规程； 3.是否设置快速切断阀（现场检查）。 |  |
| 10 | 金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 1.自查记录； 2.主要负责人考核合格证书； 3.安全生产管理人员台账及考核合格证书。 |  |

（三）设有高炉设备的铸造企业

| 企业名称： | 检查时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 未按要求淘汰禁止使用的设备及工艺 | 1.自查记录； 2.按照《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》逐项检查 |  |
| 2 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所违规设置在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围内。 | 1.自查记录； 2.熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围是否设有会议室、活动室、休息室、更衣室等场所（现场检查）。 |  |
| 3 | 吊运熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机技术条件，或驱动装置中未设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进行定期探伤检查。 | 1.自查记录； 2.吊运熔融金属的起重机台账和检测报告； 3.核对起重机合规情况（现场抽查）； 4.吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩定期探伤检查制度和检查报告（抽查）。 |  |
| 4 | 铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品。 | 1.自查记录； 2.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等是否存在潮湿、积水或存放易燃易爆物品情况（现场抽查）。 |  |
| 5 | 铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施。 | 1.自查记录； 2.配置冷却水系统温度、进出水流量差检测及报警装置及合规情况（现场检查）； 3.设置冷却水快速切断阀及合规情况（现场检查）。 |  |
| 6 | 天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置。 | 1.自查记录； 2固定式可燃气体（煤气）检测报警装置台账和检测报告； 3.可燃气体（煤气）泄漏报警装置合规情况（现场抽查）； 4.天然气（煤气）点火作业岗位安全操作规程； 5.快速切断阀设置及合规情况（现场检查）。 |  |
| 7 | 使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。 | 1.自查记录； 2.易燃易爆稀释剂清洗设备设施安全操作规程； 3.可燃气体清除效果（现场抽查）。 |  |
| 8 | 涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。 | 1.自查记录； 2.可燃气体报警装置台账和检测报告； 3.可燃气体报警器和防爆电气设备设施合规情况（现场抽查）。 |  |

（四）铝加工（深井铸造）企业

| 企业名称： | 检查时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 固定式熔炼炉铝水出口未设置机械锁紧装置；倾动式熔炼炉控制系统未与铸造系统联锁，未实现自动控流。 | 1.自查记录； 2.固定炉的出铝口是否有可靠的机械锁紧装置（现场检查）； 3.倾动炉是否实现自动控流（现场检查）。 |  |
| 2 | 固定式熔炼炉高温铝水出口和流槽接口位置未配置液位传感器和报警装置，液位传感器未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁。 | 1.自查记录； 2.高温铝水出口是否设置了液位传感器（现场检查）； 3.流槽与模盘接口处是否设置了液位（现场检查）； 4.流槽上是否设置了快速切断阀（现场检查）； 5.流槽上是否设置了紧急排放阀（现场检查）。 |  |
| 3 | 存放铝锭的地面潮湿，熔炼炉、保温炉及铸造等作业场所存在非生产性积水或存放易燃易爆物品。 | 1.自查记录； 2.原料储存区、熔铸场所是否防水，是否存在无关水管（现场检查）； 3.生产现场是否存在非生产性积水（现场检查）； 4.作业场所是否存放易燃易爆物品（现场检查）。 |  |
| 4 | 深井铸造结晶器的冷却水系统未配置进出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置；监测和报警装置未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁，未与倾动式熔炼炉控制系统联锁。 | 1.自查记录； 2.是否设置了应急水源，应急水源是否设置常闭电磁阀和手动阀（现场检查）； 3.冷却水系统是否配置进出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置（现场检查）； 4.监测系统是否与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀联锁，是否与倾动炉控制系统联锁（现场检查）。 |  |
| 5 | 铝水铸造流程未规范设置紧急排放或应急储存设施。 | 1.自查记录； 2.紧急排放槽的位置和容量是否满足紧急排放的要求（现场检查）； 3.材质是否符合要求（现场检查）。 |  |
| 6 | 钢丝卷扬系统引锭盘托架钢丝绳未定期检查和更换，卷扬系统未设置应急电源；液压铸造系统未设置手动泄压系统。 | 1.自查记录； 2.钢丝绳更换和点检记录； 3.钢丝绳是否为钢芯钢丝绳（现场检查）； 4.钢丝绳卷筒、夹是否符合要求（现场检查）； 5.卷扬系统是否设置应急电源（现场检查）； 6.液压铸造系统是否设置手动泄压系统（现场检查）。 |  |
| 7 | 铸造车间现场未严格控制人数，未控制非生产人员进入。 | 1.自查记录； 2.是否制定控制铸造现场人数的制度； 3.是否有非生产人员进入铸造现场（现场检查）； 4.是否采取有效控制人数的措施（现场检查）。 |  |

三、工业煤气（重点是建材行业）

| 企业名称： | 检查时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 企业主要负责人与安全管理部门未组织制定有关煤气作业安全操作规程，未定期组织开展安全检查。 | 1.自查记录； 2.煤气作业安全操作规程； 3.定期安全检查计划和检查记录。 |  |
| 2 | 煤气作业人员未经培训考核合格持证上岗。 | 1.自查记录； 2.煤气作业人员台账和特种作业证书； 3.煤气作业人员合规情况（现场抽查）。 |  |
| 3 | 未建立煤气防护站（组），未配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施。 | 1.自查记录； 2.成立煤气防护站（组）文件； 3.煤气防护人员台账； 4.煤气防护站（组）煤气检测报警装置和防护设施台账； 5.煤气救护设备、个体防护装备的保存维护情况（现场抽查）。 |  |
| 4 | 未按要求每年至少组织开展一次煤气事故应急演练。 | 1.自查记录； 2.煤气事故应急预案及演练、评估记录。 |  |
| 5 | 煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；柜顶未设置防雷装置。 | 1.自查记录； 2.煤气柜防雷检测报告； 3.新建建构筑物与煤气柜防火间距（现场检查）。 |  |
| 6 | 煤气区域未按规定的爆炸性危险环境区域划分，未采用符合要求的防爆电气设施。 | 1.自查记录； 2.煤气区域爆炸性危险环境区域划分图； 3.防爆电气设施合规情况（现场抽查）。 |  |
| 7 | 在可能发生煤气泄漏的场所，以及煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志。 | 1.自查记录； 2煤气区域固定式煤气检测报警仪台账； 3.煤气区域固定式煤气检测报警仪和安全警示标志合规情况（现场抽查）。 |  |
| 8 | 煤气发生炉、煤气净化设备和煤气排送机与煤气管道之间，未设置可靠隔断装置；煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的隔断装置；煤气进入车间前的管道，未按标准要求设置总管切断阀或可靠的隔断装置。 | 1.自查记录； 2.煤气隔断装置台账； 3.隔断装置的合规性（现场抽查） |  |
| 9 | 煤气水封和排水器的设置、水封高度、给（加）水装置不符合国家标准。 | 1.自查记录； 2.煤气水封和排水器台账； 3.煤气水封和排水器的设置、水封高度、给（加）水装置的合规情况（现场抽查） |  |
| 10 | 带煤气作业或在煤气设备上动火没有作业方案和安全措施，未取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准。 | 1.自查记录； 2.动火作业制度； 3.抽堵盲板作业审批记录和作业票（抽查）； 4.动火作业审批记录和动火作业票（抽查）； 5.带煤气作业动火作业方案（抽查）。 |  |
| 11 | 采用发生炉制煤气，电气滤清器上未设爆破阀。 | 1.自查记录； 2.电气滤清器爆破阀合规情况（现场检查）。 |  |
| 12 | 动火、用电、有限空间、检维修等作业未制定并落实安全防范措施，未落实现场安全管理人员监督制度，作业现场未配备必要的应急救援设备设施。 | 1.自查记录； 2.动火、用电、有限空间、检维修作业制度； 3.动火、临时用电、有限空间、检维修作业审批记录、作业票（抽查）； 4.作业人员实操合规情况（现场抽查）。 |  |

四、涉爆粉尘

| 企业名称： | 检查时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。 | 1.自查记录； 2.除尘系统设计图纸、改造方案等； 3.除尘系统是否存在互联互通（现场检查）。 |  |
| 2 | 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施。 | 1.自查记录； 2.除尘系统采用的控爆措施是否规范、有效（现场检查）。 |  |
| 3 | 除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 | 1.自查记录； 2.除尘风道及除尘器、收尘装置设置情况（现场检查）。 |  |
| 4 | 铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 | 1.自查记录； 2.除尘系统工作方式，防范点燃源措施是否规范、有效（现场检查）。 |  |
| 5 | 粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采用杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施。 | 1.自查记录； 2.相关除铁除杂、火花探测消除等装置等是否规范、有效（现场检查）。 |  |
| 6 | 未按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。 | 1.自查记录； 2.粉尘清理制度是否符合标准要求和企业实际； 3.清扫记录情况； 4.现场和相关设备内部粉尘清扫是否按制度执行及效果（现场检查）； 5.湿法除尘系统内部及水池淤泥是否及时清理（现场检查）； 6.铝镁粉尘收集、贮存等环节防水防潮、通风、氢气监测等措施是否规范、有效（现场检查）。 |  |

五、涉氨制冷

| 企业名称： | 检查时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。 | 1.自查记录； 2.包装间、分割间、产品整理间等人员较多场所是否采用氨直接蒸发制冷系统（现场检查）。 |  |
| 2 | 快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内同一时间作业人员数量超过9人。 | 1.自查记录； 2.快速冻结装置是否设置在单独房间内（现场检查）； 3.快速冻结作业间内人数是否超过9人（现场检查）。 |  |
| 3 | 氨管道穿过人员办公、休息和居住的建筑物及人员密集场所。 | 1.自查记录； 2.查看设计图纸中氨管道布置； 3.人员办公、休息和居住的建筑物及人员密集场所是否有氨管道穿过（现场检查）。 |  |
| 4 | 员工宿舍与氨制冷机房、冷库或其他厂房、仓库设置在同一座建筑物内。 | 1.自查记录； 2.员工宿舍是否与氨制冷机房、冷库或其他厂房、仓库设置在同一建筑物（现场检查）。 |  |
| 5 | 涉氨制冷车间、库房距居民区、工厂、商店、重要公共设施等距离不符合国家标准。 | 1.自查记录； 2.按照《建筑设计防火规范》表3.4.1核验（现场检查）。 |  |
| 6 | 氨制冷机房未设置水喷淋系统；氨制冷机房、快速冻结装置作业间未规范设置有效运行氨气浓度报警装置、防爆型事故排风机，未实现排风机通过报警装置的报警信号自动开启，泄氨信号未同时传送到制冷机房控制室报警。 | 1.自查记录； 2.氨制冷机房是否设置水喷淋系统（现场检查）； 3.氨制冷机房、快速冻结装置作业间氨气浓度报警装置、防爆型事故排风机是否合规有效（现场抽查）； 4.制冷机房控制室是否引入报警信号（现场检查）。 |  |
| 7 | 制冷系统氨充注量大于等于10t的企业，未按危险化学品重大危险源管理，未在制冷机房和安装有快速冻结装置的加工车间等场所设置视频监控报警系统，未配备至少两套正压式空气呼吸器、化学防护服。 | 1.自查记录； 2.危险化学品重大危险源备案材料； 3.视频监控报警系统是否覆盖制冷机房和快速冻结装置（现场检查）； 4.正压式空气呼吸器、化学防护服数量以及维护保养记录（现场检查）。 |  |
| 8 | 氨制冷机房、控制室未按标准配备防护器具，或未能满足在岗人员一人一具。 | 1.自查记录； 2.现场检查过滤式防毒面具、橡胶手套、胶靴、化学安全防护眼镜等配备情况以及维护保养记录（现场抽查）。 |  |
| 9 | 未按标准配备特种作业人员，或无证上岗。 | 1.自查记录； 2.特种作业人员（制冷与空调作业、电工等）台账； 3.特种作业人员安全培训教育记录（抽查）； 4.操作人员是否持证上岗（现场抽查）。 |  |
| 10 | 未制定生产安全事故应急救援预案及现场处理方案，未与周边单位或居民区协调衔接，未定期开展应急演练。 | 1.自查记录； 2.事故应急救援预案； 3.应急演练记录。 |  |

六、有限空间作业

| 企业名称： | 检查时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 未按照规定制定有限空间作业方案或者方案未经审批擅自作业。 | 1.自查记录； 2.有限空间作业审批制度； 3.以往有限空间作业审批和相关记录； 4.随机询问有限空间作业负责人和审批责任人，了解他们对作业方案制定和审批制度的知晓和执行情况。重点询问：审批要求、审批权限、审批内容、审批流程以及工作职责（现场抽查）； 5.随机询问1-2名作业相关人员，了解对他们的有限空间作业安全交底情况（现场抽查）。 |  |
| 2 | 未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 | 1.自查记录； 2.企业有限空间管理台帐； 3.抽查企业管理台帐中和实际存在的有限空间作业场所设置安全警示标志情况（现场检查）。 |  |
| 3 | 未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。 | 1.自查记录； 2.企业有限空间作业防护设备设施管理制度； 3.有限空间作业防护设备设施管理台账，有限空间作业安全防护设备、劳动防护用品和应急救援设备设施的采购、使用、存放、更新、维护保养及报废等记录； 4.企业是否配备安全帽、全身式安全带、安全绳、与作业环境危害相适应的呼吸防护用品和用于应急救援的正压式空气呼吸器（现场检查）； 5.有限空间作业环境可能为易燃易爆环境的，是否配备防静电服和防静电鞋（现场检查）； 6.劳动防护用品数量是否能满足作业要求（现场检查）； 7.劳动防护用品是否为合格产品，是否在有效期内，是否处于完好状态，能够能够正常使用（现场检查）； 8.随机抽查企业1-2名有限空间作业相关人员是否会正确使用劳动防护用品（现场检查）。 |  |
| 4 | 未对承包单位的有限空间作业统一协调、管理。 | 1.自查记录； 2.发包单位是否建立发包作业管理制度，制度是否涵盖发包作业管理部门及人员职责、安全生产条件审查内容及程序、发包作业安全管理协议内容等； 3.发包单位是否有对承包单位有限空间作业安全条件进行审核的相关材料； 4.发包单位是否有与承包单位签订了专门的安全生产管理协议； 5.发包单位是否建立有限空间发包作业审批制度，制度是否涵盖发包作业审批部门和(或)审批责任人、审批要求、审批内容、审批流程、审批单样式和审批文件存档等内容； 6.发包单位是否有以往对承包单位有限空间作业的审批记录。 |  |

沈阳市应急管理局办公室                   2022年4月25日印发